Опросный лист №_____на выключатели элегазовые колонковые

типа ВГТ-110 со встроенным пружинным приводом.

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия______________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Выключатель предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений), а также циклов АПВ при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц  с номинальным напряжением 110 кВ с заземленной нейтралью.

Выключатель состоит из трех полюсов (колонн), установленных на общей раме и управляемых одним пружинным приводом.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное напряжение / наибольшее рабочее напряжение, кВ | 110 / 126 | V |
|  | Номинальный ток, А | 2000 |  |
|  |  | 3150 |  |
|  | Ток термической стойкости / ток электродинамической стойкости, кА | 40 / 102 |  |
|  | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая III |  |
|  |  | Фарфоровая IV (нестандартная поставка) |  |
|  | Номинальное напряжение питания электродвигателя, В. | Переменное 400 (трехфазное) |  |
|  |  | Переменное 230 (трехфазное) |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
|  |  | Универсальный двигатель | Переменное 230 (однофазное) Постоянное 220 |  |
|  | Номинальное напряжение питания электромагнитов, В. | Постоянное 110 |  |
|  |  | Постоянное 220 |  |
|  | Заказ опор под установку выключателя (высота опоры) Нестандартная поставка (по заказу) | Стандартные | Рис. 2 (2200 мм) |  |
|  |  | По заказу | указать высоту |  |
|  |  | С консолью для установки трансформаторов | Рис. 4 (2220мм) |  |
|  |  |  | указать высоту |  |
|  |  | Под замену выключателей ВМТ | Рис. 3 (678 мм) |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) Изоляционная среда – элегаз SF6 |  |
|  |  | УХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С) Изоляционная среда – смесь SF6 и CF4 |  |
|  | Количество дополнительно поставляемого элегаза (первичная заправка входит в комплект поставки) | По заказу (указать количество заправок выключателя) |  |
|  | Расширенная поставка (по заказу), указать количество, шт. | Газозаправочный комплект (DILO Armaturen und Anlagen GmbH,Германия) |  |
|  |  | Элегазовый детектор утечки (DILO Armaturen und Anlagen GmbH,Германия) |  |
|  |  | Устройство для измерения количества влаги (DILO Armaturen und Anlagen GmbH,Германия) |  |
|  | Дополнительные требования к выключателю |  |
|  | Количество выключателей заказа |  |

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru

Факс: (81153) 5-16-09