Опросный лист №_______

на разъединители серии РДЗ - 35 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа. Управление ручным приводом ПРГ-2(Б).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с в отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до 10 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35кВ / 40,5кВ | V | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 400А / 12,5кА / 31,25кА |  |  |
|  |  | 1000А / 16кА / 40кА |  |  |
|  |  | 2000А / 31,5кА / 80кА |  |  |
|  |  | 3150А / 50кА / 125кА |  |  |
| 3 | Тип изоляции (категория или степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая А |  |  |
|  |  | Фарфоровая Б |  |  |
|  |  | Полимерная IV |  |  |
| 4 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) |  |  |
|  |  | 1 (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) |  |  |
| 5 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |  |
|  |  | Двухполюсный |  |  |
|  |  | Трехполюсный |  |  |
| 6 | Тип установки | Горизонтальная |  |  |
|  |  | Вертикальная* |  |  |
| 7 | Дополнительные опции и требования к разъединителю |  |  |
| 8 | Количество комплектов заказа |  |  |

Примечания:

*   Только трехполюсное исполнение.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru