Опросный лист №_____на заземлители серии ЗРО

на номинальные напряжения 330, 500, 750 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители рубящего типа однотрубные серии ЗРО предназначены для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ и профилактических осмотров в распределительных устройствах путем заземления неподвижных контактов подвесных разъединителей, устанавливаемых на шинных опорах и трансформаторах тока.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с (36 м/с для ЗРО-750) при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее.рабочее напряжение | 330 кВ / 363 кВ |  |
|  |  | 500 кВ / 550 кВ |  |
|  |  | 750 кВ / 787 кВ |  |
|  | Ток термической стойкости (1с) / ток электродинамической стойкости | 63 кА / 160 кА | V |
|  | Варианты исполнения заземлителя с неподвижным контактом | 1– для установки на неподвижном контакте подвесного разъединителя, установленного на шинной опоре |  |
|  |  | 2– для установки на трансформаторе тока типа ТФРМ |  |
|  | Тип привода | ручной |  |
|  |  | электродвигательный (по заказу) |  |
|  | Наличие выносного блока управления для электродвигательного привода по заказу |  |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество заземлителей заказа |  |

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru