Опросный лист №_____

на заземлители серии ЗР – 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители серии ЗР-110 предназначены для заземления линий электропередач. Однополюсные заземлители также предназначены для заземления нейтрали силовых трансформаторов, не имеющих защиты от замыкания на землю.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40м/с при отсутствии гололеда и не более 15м/с при гололеде толщиной до 20мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости (1с) / Ток электродинамической стойкости | 315 А / 40 кА / 100 кА |  |
|  |  | 1000 А / 40 кА / 100 кА (только для однополюсного исполнения) |  |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* |  |
|  |  | Фарфоровая III (по заказу) |  |
|  |  | Фарфоровая IV (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная II* |  |
|  |  | Полимерная III (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная IV (по заказу) |  |
| 4 | Тип заземлителя по количеству полюсов | трехполюсный |  |
|  |  | однополюсный |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРГ-6 |  |
|  |  | Двигательный ПД-14 |  |
| 6 | Напряжение питания привода ПД-14, В | 230/400 переменного тока |  |
|  |  | 220 постоянного тока |  |
| 7 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления привода ПД-14, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
| 8 | Заказ выносного блока управления привода ПД-14 (указать количество БУ по предлагаемым видам оперирования) | Для оперирования однополюсным заземлителем |  |
|  |  | Для трехфазного оперирования однополюсными |  |
|  |  | Для оперирования трехполюсным заземлителем |  |
|  |  | Иное указать |  |
| 9 | Высота установки заземлителя | Стандартная | Высота установки заземлителя 2300мм |  |
|  |  | По заказу | Высота установки заземлителя (указать высоту в диапазоне от 2200 до 5200мм) |  |
| 10 | Заказ металлоконструкций для установки заземлителя | Однополюсное исполнение | Опорная стойка с кронштейном привода и соединительный вал заземлитель-привод |  |
|  |  |  | КМЧ для установки на ж/б опору сечением 250х250мм (кронштейн привода и соединительный вал заземлитель-привод) |  |
|  |  |  | КМЧ для установки на мк заказчика (соединительный вал заземлитель-привод) |  |
|  |  | Трехполюсное исполнение | Опорные стойки, кронштейн привода и соединительный вал заземлитель-привод |  |
|  |  |  | КМЧ для установки на две ж/б опоры (кронштейн привода и соединительный вал заземлитель-привод) |  |
| 11 | Дополнительные требования |
| 12 | Количество комплектов заказа |  |

При заказе ЗР-110 для установки с жесткой ошиновкой заполняется опросный лист на жесткую ошиновку.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru