Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-П на напряжение 35 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. Предназначены для защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений.

Исполнение по установке - опорное.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети, кВ | 35 | V |
| 2 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
|  |  | 44 |  |
| 3 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 | V |
| 4 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 - (550А) |  |
|  |  | 3 - (850А) |  |
| 5 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | III |  |
|  |  | IV |  |
| 6 | Дополнительная комплектация по заказу | Изолирующее основание для ОПН |  |
|  |  | Датчик тока ДТУ-03 |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03 1) |  |
|  |  | Регистратор срабатывания, класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс - (амплитуда) | РС-1 – (600А) |  |
|  |  |  | РС-2 – (1200А) |  |
| 7 | Дополнительные требования |  |
| 8 | Количество ОПН заказа |  |

Примечание:

1)  один прибор УКТ-03 на группу ОПН.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru