Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

серии ОПН-П на напряжения от 110 до 220 кВ

Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик______________________________________

_____________________________________________

код города/телефон____________________________

Факс_________________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией. ОПН укомплектованы изолирующими основаниями.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 1) | 110/73 |  |
|  |  | 110/77 |  |
|  |  | 110/83 |  |
|  |  | 110/88 |  |
|  |  | 150/100 |  |
|  |  | 150/105 |  |
|  |  | 150/115 |  |
|  |  | 220/154 |  |
|  |  | 220/163 |  |
|  |  | 220/172 |  |
| 2 | Предназначение для защиты | электрооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений |  |
| 3 | Исполнение по установке | 1- опорное |  |
|  |  | 2- подвесное (для ОПН-110 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |
| 4 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
|  |  | 20 |  |
| 5 | Класс пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000мкс (амплитуда) | 2 - (550А) |  |
|  |  | 3 - (850А) |  |
|  |  | 4 - (1200А) |  |
|  |  | 5 - (1500А) |  |
| 6 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | II* (для ОПН 4 и 5 кл. пропускной способности) |  |
|  |  | III |  |
|  |  | IV (для ОПН 2 и 3 кл. пропускной способности) |  |
| 7 | Дополнительная комплектация по заказу | Датчик тока ДТУ-03 |  |
|  |  | Прибор для измерения тока проводимости под рабочим напряжением УКТ-03 2) |  |
|  |  | Регистратор срабатывания |  |
|  |  | Металлоконструкция (стойка выпускается для установки трёх или одного ОПН) | Для установки 3-х ОПН |  |
|  |  |  | Для установки 1-го ОПН |  |
| 8 | Дополнительные требования |  |
| 9 | Количество ОПН заказа |  |

Примечание:

1) возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанного, например 110/80, 220/157.

2)  один прибор УКТ-03 на группу ОПН.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru

http://gosenergo.ru