Опросный лист №_____

на заземлители серии ЗР – 110 УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Заземлители серии ЗР-110 предназначены для заземления линий электропередач.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40м/с при отсутствии гололеда и не более 15м/с при гололеде толщиной до 20мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / наиб.рабочее напряжение | 110 кВ / 126 кВ | V |
| 2 | Ток термической стойкости (1с) / Ток электродинамической стойкости | 40 кА / 100 кА | V |
| 3 | Тип изоляции и степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | Фарфоровая I |  |
|  |  | Фарфоровая II* (Б) |  |
|  |  | Полимерная II* (по заказу) |  |
|  |  | Полимерная IV (по заказу) |  |
| 4 | Тип заземлителя по количеству полюсов | трехполюсный |  |
|  |  | однополюсный |  |
| 5 | Привод заземлителя | Ручной ПРГ-6 |  |
|  |  | Двигательный ПД-14 | 1) |
| 6 | Напряжение питания привода ПД-14, В | 230/400 переменного тока |  |
|  |  | 220 постоянного тока |  |
| 7 | Напряжение цепей блокировки и дистанционного управления привода ПД-14, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
| 8 | Заказ выносного блока управления привода ПД-14 |  |
| 9 | Высота установки заземлителя | Стандартная | высота установки заземлителя 2300мм |  |
|  |  |  | высота привода (уровень оси вращения рукоятки) 1300мм |  |
|  |  | По заказу | высота установки заземлителя (указать высоту в диапазоне от 2200 до 5200мм) |  |
|  |  |  | высота оси вращения рукоятки привода |  |
| 10 | Заказ опор под установку заземлителя |  |
| 11 | Дополнительные требования |
| 12 | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru

web: gosenergo.ru