Опросный лист №_________

на разъединители серии РДЗ-330, 500 кВ

климатическое исполнение УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители двухколонковые горизонтально-поворотного типа, выпускаются отдельными полюсами.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- 	высота над уровнем моря - не более 1000 м;

-	 верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

-	 нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм,

- сейсмичность местности  до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 330кВ / 362кВ |  |  |
|  |  | 500кВ / 525кВ |  |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 3150А / 63кА / 160кА | V | V |
| 3 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I |  |  |
|  |  | II* |  |  |
| 4 | Изоляторы фарфоровые | Российского производства |  |  |
|  |  | Импортные |  |  |
| 5 | Количество заземлителей | 2 |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
| 6 | Привод разъединителя | Электродвигательный ПДГ-8 | V | V |
| 7 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПДГ-8 |  |  |
|  |  | Ручной ПРНГ-1 |  |  |
| 8 | Дополнительные опции и требования к разъединителю |  |  |
| 9 | Количество комплектов заказа |  |  |

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru