Опросный лист №_________ на разъединители серии РГ(Ж)

на номинальные напряжения 330, 500 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители двухколонковые горизонтально-поворотного типа, выпускаются отдельными полюсами, имеют два типоисполнения по видам установки:

- РГ – на опорные стойки, входящие в комплект поставки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов;

- РГЖ - на железобетонные опорные конструкции (присоединительные размеры соответствуют разъединителям серии РНДЗ).

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- 	высота над уровнем моря - не более 1000 м;

-	 верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

-	 нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Исполнение разъединителя | РГ |  |  |
|  |  | РГЖ |  |  |
| 2 | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение | 330кВ / 363кВ |  |  |
|  |  | 500кВ / 550кВ |  |  |
| 3 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 2000А / 40кА / 100кА |  |  |
|  |  | 3150А / 63кА / 160кА |  |  |
| 4 | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 | I |  |  |
|  |  | II* |  |  |
| 5 | Изоляторы фарфоровые | Российского производства |  |  |
|  |  | Импортные |  |  |
| 6 | Количество заземлителей | 2 |  |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) |  |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) |  |  |
| 7 | Привод разъединителя | ПД-11 1) | 2) | 2) |
|  |  | ПД-14 1) | 2) | 2) |
|  |  | ПД-10 1) |  |  |
| 8 | Высота установки разъединителя | Стандартная поставка (2325мм) |  |  |
|  |  | По заказу (указать высоту) |  |  |
| 9 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |
| 10 | Количество комплектов заказа |  |  |

Примечания:

1)        Электродвигательные приводы:

  - ПД-11  -для управления разъединителями типа РГ  на 3150А;

  - ПД-14  -для управления разъединителями типов РГ и РГЖ на 2000А;

  - ПД-10  -для управления разъединителями типа РГЖ на 3150 А.

Требования к ПД-11 и ПД-14 указываются в опросных листах на привод (дополнительно).

2)        Указать № заполненного опросного листа на приводы.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период