Опросный лист №_____на разъединители серии РГН-150

климатического исполнения УХЛ1

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Разъединители горизонтально-поворотного типа, двухколонковые, присоединительные размеры выбраны с учетом возможности установки их на существующие опорные конструкции разъединителей серии РДЗ. Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение | 150кВ / 170кВ | V | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 1000А / 31,5кА / 80кА |  |  |
|  |  | 2000А / 40кА / 100кА |  |  |
| 3 | Тип изоляции (степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920) | Фарфоровая I |  |  |
|  |  | Фарфоровая II* |  |  |
| 4 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1а (заземлитель расположен со стороны ведущей колонки) |  |  |
|  |  | 1б (заземлитель расположен со стороны ведомой колонки) |  |  |
| 5 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |  |
|  |  | Трехполюсный |  |  |
| 6 | Тип установки | Горизонтальная |  |  |
|  |  | Килевая |  |  |
| 7 | Привод главных ножей разъединителя | Электродвигательный ПД-14 | 1) | 1) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |  |
| 8 | Привод заземлителя | Электродвигательный ПД-14 | 1) | 1) |
|  |  | Ручной ПРГ-6 |  |  |
| 9 | Межфазное расстояние, мм | Стандартная поставка 2500мм |  |  |
|  |  | По заказу (указать расстояние) |  |  |
| 10 | Высота установки разъединителя | Стандартная поставка 2820мм |  |  |
|  |  | По заказу (указать высоту) |  |  |
| 13 | Дополнительные опции и требования к разъединителю |  |  |
| 14 | Количество комплектов заказа |  |  |

Примечания:

1)    Указать № заполненного опросного листа на электродвигательный привод ПД-14.

# Text boxes

ООО «Энергосеть»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 125

Телефон (81153) 5-18-78; 5-97-14; 5-18-74

e-mail: energo@ellink.ru  http://gosenergo.ru